| SB-8180 8 X 8 電腦螢幕VGA矩陣切換器 |
| --- |
| 支援8組輸入 , 8組輸出 , 電腦高解晰度影像訊號VGA(RGBHV)矩陣切換器,具備紅外線遙控器與電腦傳輸介面(RS-232)，可由紅外線遙控器、前控制面板手動或電腦傳輸介面(RS-232)來控制。 電腦傳輸介面(RS-232)適用於WIN 95/98、2000/XP作業系統。 矩陣式電腦影像訊號切換器乃是針對多進多出環境所特別設計，透過矩陣方式處理影像訊號，每一個顯示器或投影機都可單獨選用所有訊號源，也可以將某一訊號源同步廣播。 適合：廣播、教學、監看、機場、餐廳等各式場合應用。 |
|  | Enclosure:Metal H=1D Type Ear mountable IR Remote Controller RS 232 Control | Inputs : | 8 Input groups :VGA-RGBHV(Analog signals) |
|  |  | Outputs: | 8 Output groups :VGA-RGBHV(Analog signals) |
|  |  | Switching control: Via infra Red Remote controler or Manu or RS-232 Port. |
|  |  | Power Input: | DC 12V, 2000mA ~ 3000mA |
|  | 特 色： |
|  | 電腦影像型式： D-sub 15 pin 8 X 8高解晰陣列切換 G=+2 訊 號 類 型 ： 電腦影像訊號VGA(RGBHV)，具備八組輸出訊號放大器，解決輸入訊號緩衝的問題 影 像 顯 示 ： 60 MHZ增益 0.1 dB,誤差(RL=150Ω) 影 像 頻 寬 ： 大於350 MHZ, Slew Rate 400V/µs. 頻道切換時間： 在25ns 1%，-83 dB，在5 MHZ -98dB信號雜訊 切換控制方式： 紅外線遙控器、面板手動控制、電腦傳輸介面(RS-232)連接埠控制. (內含1套圖控軟體) 信 號 雜 訊 ： 在5MHZ. -83dB配備紅外線遙控器，電腦傳輸介面(RS-232) 外殼採用金屬 H=1D型 電 源 供 應 ： DC 12V，2,000 mA 工作溫度範圍： -40℃~ +85℃ 尺寸(W、D、H).： 17.32” X 7.80” X 1.73” |

Meicheng® 鎂成實業有限公司

地 址: 台 北 市 環 河 北 路 二 段. 111號.5 F 電 話: +886(2) 2585 3869 ..傳 真: +886(2) 2593 6672 網址: www.meicheng.com.tw .信箱:mei.cheng@msa.hinet.net

# Text boxes

Meicheng

®

www.meicheng.com.tw